المستوى: السنة الرابعة متوسط

الزمن : ساعــــــة ونصف

التمرين الأول:

نقوم بتدوير مغناطيس بسرعة 25)25tr/sدورة/الثانية( أمام وشيعة هذه

الأخيرة موصولة براسم الاهتزاز المهبطي فظهر لنا على الشاشة المنحنى

المقابل

- ماطبيعة التيار الكهربائي ؟

- أحسب قيمة التوتر الأعظمي  ثم استنتج قيمة

التوتر المنتج

- أحسب قيمة الــــدور

- أحسب قيمة التــــواتــــر

- أحسب عدد أقطاب المغناطيس

علما أن: f=P×N       حيث: P:عدد أزواج أقطاب المغناطيس    N: سرعة دوران المغناطيس

التمرين الثانـــي:

نحقق التركيبات الموضحة في الأشكال المقابلة:

- نغلق القاطعة في التركيبات الثلاثة                                                                                                                هل سيتوهج المصباح في التركيبات 1و2و3 أم لا؟ ولمــــــاذا؟

- أكتب الصيغة الشاردية للمحلول الموجود في التركيب 1

- نضيف لوعاء التركيب 3 كمية من الماء المقطر

- مانوع المحلول الناتج؟

- أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول

- بماذا نكشف عن وجود شوارد الكلور في التركيب 1؟ وما لون الراسب الناتج؟

الوضعية الإدماجيــــة:

إليك مخطط لتركيبة كهربائية أراد صاحب منزل تحقيقها في إحدى الغرف:

- أذكر التوصيلات الخاطئة

- متى يصاب مستعمل هذه الغسالة بصدمة كهربائية ؟

- قام صاحب هذا المنزل بإضافة توصيل مدفأة كهربائية تتطلب شدة تيار قدرها 30A .فماذا سيحدث؟  ولمـــاذا؟

- أعد رسم المخطط بطريقة صحيحة والتي تخضع لقوانين الأمــن الكهربــائي

الجزء الأول:)12نقطة(

التمرين الأول:)06نقطة(

- طبيعة التيار الكهربائي: متناوب

- حساب التوتر الاعظمي:    عدد التدريجات ×توتر تدريجة واحدة =

استنتاج التوتر المنتج:

- حســـــاب الدور:               عدد التدريجات ×زمن تدريجة واحدة

- حســــــاب التواتـــــــــر:

- حســــاب عدد أقطاب المغناطيس:

حيث:Pهي عدد أزواج الأقطاب ومنه عدد الأقطاب هي 4

التمرين الثاني:)06نقطة(

- بعد غلق القاطعة سنلاحظ ) الملاحظات سندونها في جدول(

| رقم التركيب | الملاحظة | السبب |
| --- | --- | --- |
| 01 | توهج المصباح | لان المحلول شاردي |
| 02 | عدم توهج المصباح | لان المحلول جزيئي |
| 03 | عدم توهج المصباح | لأنها مادة صلبة شاردية |

- الصيغة الشاردية للمحلول الموجود في التركيب 01:

- بعد إضافة كمية من الماء المقطر لوعاء التركيب 03 فسيتحول إلى محلول:

- نوع المحلول: شاردي

- صيغته الشاردية:

- نكشف عن شوارد الكلور الموجودة في التركيب 01 باستعمال محلول نترات الفضة ذو الصيغة   فيتشكل لنا راسب أبيض يسود بالضوء

الجزء الثاني:)08نقاط(

الوضعية الإدماجية:

- التوصيلات الخاطئة هي:

- القاطعة موصولة بالحيادي

- المنصهرة موصولة بالحيادي

- سلك التوصيل الأرضي موصول بمحرك الغسالة وليس بهيكلها

- يصاب مستعمل هذه الغسالة بصدمة كهربائية إذا حدث تلامس بين سلك الطور وهيكلها

- عند إضافة توصيل المدفأة سنلاحظ انقطاع التيار من القاطع التفاضلي

لأن شدة التيار تجاوزت القيمة المسموح بها من قبل القاطع التفاضلي

- إعادة رسم المخطط بطريقة صحيحة والتي تخضع لقوانين الأمن الكهربائي

# Text boxes

غسالة

I=30A

I=5A

I=60A

Ph

N

M

+

+

+

3v/div

4ms/div

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بالتوفيق للجميع

3

مسحوق كلور

الصوديوم

1                            2

محلول حمض كلور الماء        محلول مائي سكري

.

.

M

Ph

N

I=60A

I=5A

I=30A

غسالة

.

.

.