المستوى : الرابعة متوسط المـدة : ســــاعة و نصف

﴿ الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية ﴾

التمرين الأول: أنظر الى الرسومات ثم املا الفراغات: 04 03 02 01 الاسم: .................... الوظيفة: .................. طبيعة التيار: ............. الاسم: ...................... الوظيفة: .................... مكان التوصيل: ............ الاسم: ..................... الوظيفة: .................. أطرافه: ................... الاسم:...................... الوظيفة: ................... مكان التوصيل: ........... التمرين الثاني: لاحظ الشكلين المقابلين: أي من المصباحين أكثر توهجا؟ علل أذكر عاملا آخرا يؤثر في توهج المصباح؟ نوصل أحد الدارات السابقة بجهاز راسم الاهتزاز ألمهبطي لغرض معرفة نوع التوتر الكهربائي المنتج. لاحظ الشكل المقابل أ/ ما هو نوع هذا التيار؟ علل ب/ تم ضبط راسم الاهتزاز على العلامتين (5ms/div) و (2v/div) * أحسب قيمة التوتر الأعظمي لهذا الشكل. * أحسب الدورT ثم استنتج التواتر f. الوضعية الإدماجية: أراد عامل الصيانة في المؤسسة إن يتفحص علبة التوصيلات الكهربائية للبحث عن خلل في مروحة قسم 4 م فاحضر السلم وأثناء تفكيك الأسلاك انزلق السلم على البلاط فلمست يده بعض النواقل الكهربائية فأصيب العامل بصدمة كهربائية كادت إن تؤذيه . 1 ـ في رأيك ما سبب انزلاق السلم على البلاط ؟ 2 . ما هو الحل الذي تقترحه لتثبيت السلم والصعود بأمان ؟ 3 - ما هي الاحتمالات التي تراها سببا قي إصابة العامل بصدمة كهربائية ؟ 4 - قدم للعامل نصائح( قواعد أمنية ) يطبقها لتفادي مثل هذا الحادث .

# Text boxes

بالتــوفيق