المـدة :01سا و30د                                                                                                                                  المستوى : 4 م

التمرين الأول   (  05 نقاط )

ملصقة مثبتة على قارورة ماء معدني بها عدد من الشوارد

أنظر الوثيقة .

1 / من خلال الوثيقة  أستخرج شاردتين موجبتين و شاردتين سالبتين.

2 / في الشاردة الكالسيوم Ca2+ ماذا يقصد ب(2+) ؟

3 / في الشاردة كلور CL- ماذا يقصد ب (-)  ؟

4 /  أحسب الشحنة الكهربائية المفقودة لشاردة الكالسيوم Ca2+

التمرين الثاني ( 05 نقاط )

1 / ما نوع التيار المستخدم و لماذا ؟

2 / هل استعمل المسح  ؟

3 /  أحسب قيمة التوتر الأعظمي) ( Umax .

4 / أحسب قيمة الدور ( T ) .

5 / استنتج  قيمة التوتر الفعال ) التوتر المنتج (

الجــزء الثاني : الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

يمثل الشكل التالي جزء من تركيب كهربائي لمنزل .

1   /  في الرسم توجد عدة أخطاء أو توصيل غير مطابق للشروط الأمنية , أذكر أربعة منها  ؟

2  / هل توصيل  الغسالة يخضع لشروط الأمن الكهربائي و لماذا ؟

3   / لاحظت الام عند تشغيل عدة أجهزة من المأخذ (2) يسبب انقطاع التيار الكهربائي .

الى ماذا يعود ذالك اقترح حلا لهذة المشكلة .

الاجابة

التمرين الأول   (  05 نقاط )

1

| شاردتين موجبتين | شاردتين سالبتين |
| --- | --- |
| +Na , +2Ca | ـ Cl , -2CO3 |

2 /  * يقصد ب ( +2 ) فقدت  الكترونيين ……………………………

*  يقصد ب ( - ) اكتسبت الكترون. ........................................

3 / حساب شحنة شاردة الكالسيوم       q= n x e ..................

x1.6x10-19                                                                           q= 2 ....................    .

c 10-19 q=3.2x  ....................

التمرين الثاني   (  05 نقاط )

1 / التيار المستخدم متناوب لأنه متغير في القيمة و الجهة..................   .

2 / نعم استعمل المسح  ....................................................

3 / حساب قيمة التوتر الأعظمي) ( Umax

4v  =2x2  =  n x sh    =   Umax.............

4 / حساب الدور T ) )

s  0,084X2= 8 ms = =  n x sh T= ................

5 / التوتر الفعال

v             =             =         =   = ..........

الوضعية الادماجية (  08 نقاط )

1 / الاخطاء   * الصهورة 1 موصلة بالحيادي  ...........................

* القاطعة  موصلة بالحيادي................................

* عدم وجود الماخذ الارضي  بالماخذ 1...................

* عدم و جود الماخذ الارضي   بالغسالة .....................

2 /    لا   - عدم وجود الماخذ الارضي ..............................

3 / وهذا راجع لشدة التيار المارة في  الدارة أكبر من شدة التيار التي يتحملها القاطع الالي .......

الحل :   * استبدال القاطع الموجود بقاطع اخر أكبر شدة  .................................

*  ازالة بعض الاجهزة من الدارة أثناء التشغيل .

# Text boxes

01

01

0,5

صـوديوم :    +Na

بوتاسيـوم  :    +K

كالسيـوم :     +2Ca

بيكاربونات:   -2CO3

كبـريتات:   –SO42

نتـرات  :    -NO3

كلـور :        ـ Cl

مغنزيوم:        Mg 2+

2V/div

الحيادي

الطور

قاطع تفاضلي

F3

F2

F1

02

01

1

0,5

0,55

غسالة

عداد

220V

2

01

01

01

01

0,028

1,41

4

1,41

Umax

U eff

01

01

2ms/div

01

02

01

01

0,5