المستوى׃  4  م

فرض الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

التمرين الأول׃  (  6 ن )

لديك مخطط السرعة بدلالة الزمن لحركة جسم .

1) ما هو عدد مراحل حركة هذا الجسم ؟

2) حدد المراحل التي تؤثر فيها القوة على الجسم .

وما هي طبيعتها ؟

3) ــ ما هي أقصى سرعة وصلها الجسم؟

ــ ما هو الزمن الكلي الذي استغرقه أثناء حركته ؟

التمرين الثاني: (  6 ن )

لديك راسم الاهتزاز المهبطي (Oscilloscope)

موصول بتيار كهربائي.

1) ما النوع التيار الكهربائي الذي عينه الراسم ؟علل إجابتك .

2) أحسب التوتر الأعظمي ( Um ).

3) أحسب الدور( T ) .

4) ما هو التواتر( f ) لهذا التيار ؟

الوضعية الإدماجية ׃  (8 ن )

ذهبت إلى السوق لشراء مصباح التوهج لتوصيله بالتيار الكهربائي الذي درسته في التمرين الثاني فوجدتها بدلائل مختلفة وهي ( 6V ),( 3,8V ),( 2V ).

1) ما هي دلالة المصباح الموافقة لهذا التيار الكهربائي ؟ علل إجابتك (V 2 =1,41).

2) أرسم مخطط الدارة الكهربائية الموافقة لهذا  التركيب؟

3) ماذا يحدث لو أضفنا مصباحا ثانيا موصولا مع الأول:

أ) بالتسلسل ؟

ب) بالتفرع ؟

تصحيح فرض الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية للمستوى الرابعة متوسط

| المحاور | مؤشرات الكفاءة | السؤال | الأجوبة | مجزأة | مجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التمرين الأول 6 نقاط | يعرف أن القوى تغير الحالة الحركية لمتحرك بالنسبة لمرجع | س1 | عدد مراحل حركة هذا الجسم هو 5 | 1 | 6 |
|  |  | س2 | تحديد المراحل التي تؤثر فيها القوة على الجسم من (0s) إلى (3s) قوة محركة من (7s) إلى (11s) قوة محركة من (15s) إلى (20s) قوة مقاومة | 1 1 1 |  |
|  |  | س3 | ــ أقصى سرعة وصلها الجسم هي:6m/s | 1 1 |  |
|  |  |  | ــ الزمن الكلي الذي استغرقه أثناء حركته هو(20s) |  |  |
| التمرين الثاني 6 نقاط | ـــ يعرف أن التيار الكهربائي المتناوب ـــ يعرف الدور و التواتر و الفرق بين التوتر الأعظمي و التوتر الفعال | س1 | نوع التيار الكهربائي الذي عينه الراسم هو متناوب التعليل : لأن الخط الظاهر على الشاشة متموج . | 1 1 | 6 |
|  |  | س2 | حساب التوتر الأعظمي ( Um ). Um = 2V x 3 = 6V | 0,5 0,5 |  |
|  |  | س3 | حساب الدور( T ) T = 2ms x 4 = 8ms = 0,008s | 0,5 0,5 0,5 |  |
|  |  | س4 | حساب التواتر( f ) لهذا التيار F = 1/T =1 /0,008s = 125Hz | 0,5 0,5 0,5 |  |
| الوضعية الإدماجية 8 نقاط | ربط مكاسبه العلمية بالحية اليومية | س1 | دلالة المصباح الموافقة لهذا التيار الكهربائي هي ( 3,8V ) التعليل : لأن التوتر الفعال هو : U = Um/1,41 = 4,25V | 1 0,5 0,5 | 8 |
|  |  | س2 | مخطط الدارة الكهربائية الموافقة لهذا التركيب المولد القاطعة المصباح الأسلاك إتقان الرسم استعمال أدوات الرسم | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |  |
|  |  | س3 | يحدث لو أضفنا مصباحا ثانيا موصولا مع الأول أ) بالتسلسل: يكون توهج المصباحين ضعيف ب) بالتفرع: يكون توهج المصباحين عادي | 1 1 |  |
|  |  | كل الأسئلة | انسجام الأجوبة و الإتقان نظافة الورقة | 0,5 0,5 |  |

# Text boxes

v(m/s)

t(s)

20

15

10

5

5

10

2ms/div

2V/div