|  | الفرض الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا |  |
| --- | --- | --- |
| المستوى: 4 متوسط |  | المدة: 1 ســـا |
| التمرين الأول: 06 ن إليك الشكل المقابل: 1- حدد الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الجسمين A و B و مثلها على الرسم. 2- مثل هذا الشكل بمخطط أجسام متأثرة. 3- أحسب كتلة الجسم A علما أن ثقله P=45N و موجود في مكان فيه الجاذبية الأرضية K=10N/Kg التمرين الثاني: 06 ن ب- ضع البيانات على الشكل (1) ج- من الشكل (2) استنتج مايلي: 1- نوع التيار 2- قيمة الدور 3- التوتر الأعظمي 4- التوتر المنتج 5- التواتر التمرين الثالث: 08 ن تم توصيل منزل حديث البناء بشبكة التغذية الكهربائية . لاحظت ربة البيت أنه عند تشغيل الغسالة الكهربائية في المأخذ 1 و لمس هيكلها المعدني تشعر بصدمة كهربائية. يمثل الشكل (3) مخطط كهربائي لهذه الدارة . 1- برأيك، ما هي الأسباب المحتملة لتعرض ربة البيت للصدمة الكهربائية ؟ 2- بالنظر لمخطط التركيب الكهربائي ، كيف يمكنك معالجة هذا المشكل لنضمن سلامة مستعمل هذا الجهاز ؟ 3- أعد رسم المخطط و قم بإضافة العناصر الناقصة و صحح الأخطاء الموجودة فيه. |
| انتهى | الصفحة 1 / 1 | بالتوفيق للجميع |

# Text boxes

سطح الأرض

2

1

P

B

A

230 V

0 V

230 V

الشكل:01

الشكل (3)

الشكل (2)